Příloha č. 1 – Specifikace zboží

Dodávka elektrického konvektomatu na 20 – 21 zásuvů GN1/1. Součástí dodávky je doprava, zapojení konvektomatu na požadované místo, provozní zkouška, zaškolení obsluhy odborným kuchařem v provozu, jeden zavážecí vozík v ceně konvektomatu.

Technické podmínky:							  splňuje/nesplňuje

| Elektrický konvektomat s bojlerovým vyvíjením páry |  |
| --- | --- |
| Užitná kapacita: 20 až 21 zásuvů s roztečí 60 mm 1/1 GN (zavážecí vozík) |  |
| Rozsah teplot: 30°C až 300°C |  |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5% k těmto daným rozměrům – 948 x 1824 x 871 mm (z důvodu určeného místa) |  |
| Celkový příkon: 35kW |  |
| Váha: 230kg s tolerancí 5% |  |
| Napájení: 3 N~/400 V/50 Hz |  |
| Provedení: AISI304 nerezová ocel |  |
| Přípojka vody (mm): G ¾“ / 50 |  |
| Bojlerové vyvíjení páry |  |

Funkce:

| Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace |  |
| --- | --- |
| Ovládání pomocí dotykového panelu |  |
| Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety) |  |
| Příčné zásuvy |  |
| Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů přednahraných pro československou kuchyni, komunikace v češtině |  |
| Horký vzduch 30 – 300 o C |  |
| Kombinovaný režim 30 – 300 o C |  |
| Vaření v páře 30 – 130 o C |  |
| Minimálně 4.bodová teplotní sonda |  |
| Delta T pečení/vaření |  |
| Nízkoteplotní pečení/vaření |  |
| Pečení přes noc |  |
| Regenerace |  |
| Klapka pro odtah vlhkosti s možnosti vložení do programu |  |
| Autoklima – kontrola sytosti páry |  |
| Rychlé zchlazení varného prostoru |  |
| Automatický předehřev/zchlazení |  |
| Automatický start |  |
| Minimálně 5 rychlostí ventilátoru |  |
| Časování zásuvů |  |
| Integrovaná sprcha pro snadné čištění |  |
| Automatické řízení kapacity |  |
| Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb |  |
| Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie |  |

Příslušenství a služby:

| 1ks zavážecí vozík pro daný konvektomat v ceně |  |
| --- | --- |
| 1ks náhradní zavážecí vozík pro daný konvektomat navíc |  |
| doprava |  |
| zapojení konvektomatu na místě |  |
| zaškolení obsluhy |  |
| záruční lhůta minimálně 2 roky |  |
| servis do 24 hodin |  |

| V ……………………….…….., dne: Za prodávajícího: |  |
| --- | --- |